# Drill Tapping Chart – Coarse, Metric

Tap Size			Drill Size			Ground Part No.	Cobalt Part No.

M3X .5			2.5MM				P1931/1		P1801

M4X .7			3.3MM				P1932B		P1803A

M5X .8			4.2MM				P1934A		POA

M6X 1.0		5.0MM				P1937		P1812

M8X 1.25		6.8MM				P1940A		POA

M10X 1.50		8.5MM				P1944		P1824

M12X 1.75		10.2MM				P1947A		POA

M14X 2.0		12MM				P1951		P1834

M16X 2.0 		14MM				P1124		POA

M18X 2.5		15.5MM				P1127		POA

M20X 2.5		17.5MM				P1131		POA

M22X 2.5		19.5MM				P1135		POA

M24X 3			21MM				P1138		POA